## Slide 1: БЕСПРОВОДНЫЕ АКСЕССУАРЫ WIDEX

## Slide 2: БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В СЛУХОВЫХ АППАРАТАХ
ВИДЫ:
Неспецифическое электромагнитное излучение в диапазоне слышимых частот
FM
Bluetooth
Собственные технологии производителей
НАЗНАЧЕНИЕ:
Прием команд
Прием аудиосигнала
Обмен данными с компьютером при настройке
Обмен данными между аппаратами при бинауральном использовании

## Slide 3: ИНДУКЦИОННАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
Используется при разговоре по телефону
Используется совместно с индивидуальной индукционной петлей
Используется в местах, оснащенных индукционными системами

## Slide 4: РЕЖИМЫ М, Т, МТ

## Slide 5: РЕЖИМЫ М, Т, МТ

## Slide 6: FM-СИСТЕМЫ
Передают только аудиосигнал из микрофона
Передают сигнал на неограниченное число приемников
Требуют наличия FM приемника в слуховом аппарате (кохлеарном импланте)

## Slide 7: ПРИЕМНИКИ И РАДИОМОДУЛИ
Индукционная катушка
FM антенна
Катушка пульта
Принимающий и передающий радиомодуль (Bluetooth, WidexLink и т.д.)

## Slide 8: ФУНКЦИИ РАДИОМОДУЛЕЙ
Беспроводная настройка

## Slide 9: ФУНКЦИИ РАДИОМОДУЛЕЙ
Беспроводная настройка
Бинауральная координация

## Slide 10: ФУНКЦИИ РАДИОМОДУЛЕЙ
Беспроводная настройка
Бинауральная координация
Прием команд от пульта ДУ

## Slide 11: ФУНКЦИИ РАДИОМОДУЛЕЙ
Беспроводная настройка
Бинауральная координация
Прием команд от пульта ДУ
Взаимодействие с другими устройствами

## Slide 12: BLUETOOTH
Несущая частота: 2,4—2,48 ГГц
Радиус действия: обычно до 10 м
Ток потребления: до 30 мА*
* Начиная с версии 4.0 может использоваться
Bluetooth Low Energy (BLE) с током потребления до 15 мА

## Slide 13: Widex link

## Slide 14: Widex Link
Запатентованна технология, разработанная Widex
Имеет низкое энергопотребление
Позволяет использовать радиомодуль малого размера
Позволяет передавать стерео аудиосигнал в частотном диапазоне от 50 до 11000 Гц
Имеет малую временную задержку
Создает низкий уровень электромагнитного излучения

## Slide 15: БЕЗОПАСНОСТЬ WIDEX LINK

## Slide 16: БЕЗОПАСНОСТЬ WIDEX LINK

## Slide 17: БЕЗОПАСНОСТЬ WIDEX LINK

## Slide 18: БЕЗОПАСНОСТЬ WIDEX LINK
Производители дефибрилляторов и кардиостимуляторов публикуют следующие рекомендации по использованию мобильных телефонов:
Держите мобильный телефон по меньшей мере на расстоянии 15 см от кардиостимулятора
Не носите телефон в нагрудном кармане или близко к груди
В отношении WidexLink, сигнал, излучаемый самым мощным продуктом DEX значительно слабее (приблизительно 1/1000) чем сигнал мобильного телефона
Однако, любому пользователю имплантируемого устройства рекомендуется связаться с их врачом или производителем

## Slide 19: БЕЗОПАСНОСТЬ WIDEX LINK

## Slide 20: БЕЗОПАСНОСТЬ WIDEX LINK

## Slide 21: БЕСПРОВОДНЫЕ АКСЕССУАРЫ WIDEX
RC-DEX
TV-DEX
T-DEX
CALL-DEX
COM-DEX
UNI-DEX
COM-DEX REMOTE MIC

## Slide 22: RC-DEX
ФУНКЦИИ:
регулировка громкости (или предпочтений в UNIQUE)
переключение программ

## Slide 23: RC-DEX
СОВМЕСТИМ С:
UNIQUE (серии с 50 по 440)
DREAM (серии с 50 по 440)
CLEAR (все серии)
НЕ СОВМЕСТИМ:
CIC-M
UNIQUE 30, DREAM 30

## Slide 24: RC-DEX
Световой индикатор
Увеличение громкости
Блокировка кнопок
Уменьшение громкости
Переключение программ

## Slide 25: RC-DEX: УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## Slide 26: RC-DEX: БЛОКИРОВКА КЛАВИШ
заблокировано
разблокировано

## Slide 27: RC-DEX: СХЕМА РАБОТЫ
Слуховые аппараты
RC-DEX

## Slide 28: RC-DEX: ПОДКЛЮЧЕНИЕ “QUICK MATCH”
Выключить и включить слуховые аппараты
Одновременно нажать и удерживать кнопки + и - в течение 2-х секунд

## Slide 29: CALL-DEX
Разъем 3,5 mm mini jack, совместимый практически со всеми телефонами
Воздушно-цинковая батарейка обеспечивает до 80 часов передачи данных
Незаметный для окружающий
Пользователь держит телефон как обычно
Полностью автоматическое обнаружение при приближении к СА
Сверхкомпактный дизан - самое маленькое передающее устройство

## Slide 30: СХЕМА РАБОТЫ CALL – DEX
Слуховые аппараты

## Slide 31: UNI-DEX
Кнопка Room-Off
Разъем 3,5 мм mini jack
Кнопка приема/сброса вызова
Микрофон
Фиксатор
Вкл/Выкл
Индикатор заряда
Гнездо зарядного устройства
40 часов передачи данных или 4 месяца в режиме ожидания

## Slide 32: СХЕМА РАБОТЫ UNI – DEX
3,5 мм mini jack
Слуховые аппараты

## Slide 33: COM-DEX
Кнопка Room-Off
Кнопка приема/сброса вызова
Микрофон
Фиксатор
Вкл/Выкл
Гнездо зарядного устройства
Световой индикатор
Заряда аккумулятора хватает на 8 часов передачи данных и 8 дней нахождения в режиме ожидания.

## Slide 34: схема работы COM-DEX
Слуховые аппараты
bluetooth

## Slide 35: COM-DEX и COM-DEX APP

## Slide 36: COM-DEX Remote Mic
Кнопка вкл/выкл передачи сигнала
Световой индикатор
Кнопка управления
долгое нажатие- вкл/выкл
короткое нажатие- уровень громкости
Микрофон и световой индикатор
USB порт зарядного
устройства
Клипса

## Slide 37: схема работы COM-DEX Remote Mic

## Slide 38: ТV-DEX
Питание
ТВ
Аудиовход
Вкл/Выкл
Громкость
Отключение микрофонов СА (Room off)

## Slide 39: Схема работы ТV-DEX
Кабель
Слуховые аппараты
База
Пульт управления

## Slide 40: ПОДКЛЮЧЕНИЕ DEX
Подключать беспроводные аксессуары, поставляемые в РФ можно без помощи программы Compass GPS
COM-DEX, UNI-DEX и CALL-DEX подключать к слуховым аппаратам не нужно

## Slide 41: ПРЕИМУЩЕСТВА БЕСПРОВОДНЫХ АКСЕССУАРОВ WIDEX
Простота подключения
Возможность заочной покупки
Отностительно низкая стоимость
Современный дизайн